## Slide 1: Réunion avancement ROMMA
WP1 & WP2
03 Novembre 2011
EADS IW: Flavien BOUSSUGE
G-SCOP: Gilles FOUCAULT
Ahmad SHAHWAN
LJK : Jean-Claude LEON

## Slide 2: Sommaire
Résumé des travaux et réunions d’avancement
Objectifs globaux WP1 & WP2 - Couplage
Processus et structure de données
WP1: Présentation des travaux
      Organisation du travail de l’extraction des données fonctionnelles.
      Résultats actuels (analyse géométrique)
      Perspectives
WP2: Présentation des travaux
      Analyse de l’idéalisation de CasTests aéronautiques
      Bibliographie sur la segmentation volumique et les métriques associées
      Résultats
      Perspectives
Planning

## Slide 3: Résumé des travaux et réunions d’avancement
Travaux WP1:
    Analyse Géométrique: Symétrie, faces maximales, détection des interactions géométriques.
    Analyse Mécanique / Cinématique: afin d’extraire des propriétés fonctionnelles.
    Assignement des Désignations Fonctionnelles: à partir des propriétés fonctionnelles.
Travaux WP2:
Analyse d’idéalisations utilisateur sur petit assemblage aéronautique
Extraction de règles de préparation de modèles de simulation en contexte aéronautique
      Fichier 90%: Analyse_idealisation_assemblage_uilisateur.docx
Bibliographie sur la décomposition volumique, idéalisation par distance géométrique
        Extraction de la MA et segmentation de maillage->export .off
    Travaux couplés WP1&WP2
    Définition de la structure logicielle
        Intégration Open-Cascade / Gpure / viewer OpenGL
    Réflexion sur les structures de données WP1-WP2
    Réunions de travail:
    Réunion Avancement Grenoble 19.07.11
    CR_reunion_ROMMA_reunion190711.docx
    Réunion Avancement Visio Grenoble / Suresnes 12.10.11
    CR_reunion_ROMMA_reunion121011.docx
    Réunion Structure de données Audio Grenoble / Suresnes 21.10.11
    CR_reunion_ROMMA_reunion121011.docx

## Slide 4: Objectifs globaux WP1 & WP2 - Couplage
WP1 - Enrichir l’assemblage d’informations fonctionnelles
WP2 – Idéaliser l’assemblage
Couplage:
Exploiter les informations fonctionnelles pour piloter les transformations géométriques d’idéalisation

## Slide 5: Processus et structure de données
CAO
1-Infos PLM
CAO
1
2-Interfaces géométriques
CAO
1
2
3- Fonctions technologiques
CAO
1
2
3
LJK
4- Décomposition d’idéalisation
CAO Idéalisé
WP2
LJK + Gscop
Résolution du graphe
WP1
Simulation
EADS
CAO
1
2
3
4
Représentation schématique du processus de préparation de données de simulation

## Slide 6: WP1: Présentation des travaux

## Slide 7: WP1: Présentation des travaux
Assumption: “All components are at mechanical equilibrium.”
Mechanical Analysis
Planar Contact
Cylindrical Interference
Spline Link
Planar Support
Threaded Link
Planar Support
Unbalanced
Balanced
interpretations

## Slide 8: WP1: Présentation des travaux
Eliminating translation in space  eliminating translation along each of the orthogonal axis.
Kinematic constraints in 1D as directed graph.
Obj2
Obj1
Obj2
Obj1
x
Assumption: “Unless justified by a functional kinematic chain, rotations are the only internal motions allowed.”
Kinematic Analysis
Geometric Layout
Kinematic Graph for X-axis
Problem: The choice of axis!
Solution: Voting for local coordinates, based on normals and axis.
x
Bad choice of axis

## Slide 9: WP1: Présentation des travaux
x
y
z
y
X-axis
Z-axis
Y-axis
Cyl. Interference
Cyl. Interference
Cyl. Contact
Cyl. Contact
Cyl. Interference
Cyl. Interference
Cyl. Contact
Cyl. Contact
Cyl. Interference
Cyl. Interference
Pln. Contact
Pln. Contact
Pln. Contact

## Slide 10: WP1: Présentation des travaux
Example of Screw and Nut representation in our data structre
Data Structure

## Slide 11: WP1: Résultats
Nut
Fan
Shaft
Key
Washer
Geometric Analysis
  Fast algorithm to detect Geometric interaction based on canonical surfaces.
  Only interactions of interest are looked for, however, the algorithm can be easily extended.
  Important geometric properties of the interaction are directly obtained, such as axes, normals and radii.
Mechanical and Kinematic Analysis
  Still being validated.

## Slide 12: WP1: Résultats
Example | Drill Support (20 slide) | Centrifugal Pomp (43 slide)
Boolean Op. | 82560 | N/A
Canonical Surfaces | 100 | 300
Contacts | 12 | 89
Interferences | 12 | 13

## Slide 13: WP1: Présentation des travaux
Modèle BRep
Génération des
surfaces et arêtes
maximales
Analyse des symétries
Fichier STEP
Ensembles infinis
de points
Surfaces : plan,
cylindre, cône, sphère
tore
Arête : intersection
entre deux surfaces
Ne dépend que de
la forme de l'objet
  Mise en place d'un algorithme d'analyse des symétries
    d'un objet volumique défini par sa frontière

## Slide 14: WP1: Présentation des travaux
Génération des
surfaces et arêtes
maximales
F2
F2
F1
F1,2
E1
  Mise en place d'un algorithme d'analyse des symétries
    d'un objet volumique défini par sa frontière :
      Les surfaces et arêtes maximales

## Slide 15: WP1: Présentation des travaux
Propagation
d'un plan de
symétrie
  Mise en place d'un algorithme d'analyse des symétries
    d'un objet volumique défini par sa frontière :
      Les surfaces et arêtes maximales

## Slide 16: WP1: Présentation des travaux
  Mise en place d'un algorithme d'analyse des symétries
    d'un objet volumique défini par sa frontière :
      Quelques résultats
Temps de préparation de la frontière / arête : 1 ms
Temps de division / arête : 0,3 ms
Temps de propagation / arête : 1,5 ms

## Slide 17: WP1: Présentation des travaux
Aspect surfaces maximales :
  information nécessaire pour la détection des interfaces
  réduction des traitements combinatoires
Aspect symétrie :
  utile lorsque le modèle possède des symétries
  Mise en place d'un algorithme d'analyse des symétries
    d'un objet volumique défini par sa frontière :
      Intégration des travaux dans la détection des interfaces

## Slide 18: WP2: Présentation des travaux
      Analyse de l’idéalisation de CasTests aéronautiques
Idéalisation pièces à pièces
Assemblage des pièces idéalisées – ajout des interactions /contraintes
Définition intuitive du modèle d’idéalisation à obtenir
Travail effectué:-> analyse de l’idéalisation de pièce unitaire pour extraire des règles d’idéalisation
1- Définition du contexte d’idéalisation
2- Décomposition en régions
3- Analyse et application des règles d’idéalisation à partir des informations fonctionnelles et géométriques
4- Application des transformations géométriques
Utilisateur
Automatisation
      Rapport 90%: Analyse_idealisation_assemblage_uilisateur.docx

## Slide 19: WP2: Présentation des travaux
      Bibliographie sur la segmentation volumique et les métriques associées
M. Attene, B. Falcidieno, et M. Spagnuolo
Hierarchical mesh segmentation based on fitting primitives
Segmentation surfacique
Critère de courbure
Segmentation Volumique Medial Axis
Critère de distance Locale
Segmentation Vomumique
Critère distance topologique
C.S. Chonga, A. Senthil Kumarb, K.H. Lee
Automatic solid decomposition and reduction for non-manifold geometric model generation
Medial Axis par Voxel
Critère distance
Medial Axis Transform
Cecil G. Armstrong, Trevor T. Robinson and Hengan Ou

## Slide 20: WP2: Présentation des travaux
      Résultats
Segmentation Volumique
Critère distance topologique
Segmentation Volumique Medial Axis
Critère de distance Locale
Analyse de symétrie

## Slide 21: WP2: Présentation des travaux
      Résultats
Segmentation Volumique Medial Axis
Critère de distance locale
      Positionnement unique de la fibre neutre
      Définition de distance locale
      Post traitement de la segmentation volumique
      Problème de bords

## Slide 22: WP2: Présentation des travaux
      Perspectives
Analyse des Cas Tests Aéronautiques
> Extraction de critères explicites métier
Lier les critères avec la géométrie
Bibliographie sur les distances géométriques
> Idéalisation par opérations géométriques seules non suffisants
Définir les besoins géométriques de l’idéalisation
Lien désignation fonctionnelle – idéalisation
Passage Pièce -> Assemblage
Etendre la méthode de décomposition en région sur des assemblages

## Slide 23: Planning